江永县国电江永龙田风电场工程

水土保持设施验收报告

建设单位：国电江永风力发电有限公司

编制单位：湖南域邦工程项目管理有限公司

二0一九年十一月

江永国电江永龙田风电场工程水土保持设施验收报告

责任页

湖南域邦工程项目管理有限公司

批    准：  黄  浩

核    定：  李千捶

审    查：  李  苗

校    核：  张  娟

项目负责人：田蒲昆

编写：田蒲昆     （编写第1、3、4、6章）

王要武     （编写第2、5、7章）

梁东山     （编写第8章及附图）

目     录

前言	6

1.1项目概况	11

1.2项目区概况	13

2水土保持方案和设计情况	16

2.1主体工程设计	16

2.2水土保持方案	16

3 水土保持方案实施情况	17

3.1 水土流失防治责任范围	17

3.2 弃渣场设置	18

3.3 取土场设置	18

3.4 水土保持措施总体布局	19

3.5 水土保持设施完成情况	19

3.6植物措施监测结果	21

3.7临时防护措施监测结果	22

3.8水土保持措施防治效果	23

3.9 水土保持投资完成情况	24

4 水土保持工程质量	25

4.1 质量管理体系	25

4.2 各防治分区水土保持工程质量评价	28

4.3 弃渣场评价	29

4.4 总体质量评价	29

5 工程初期运行及水土保持效果	29

5.1 运行情况	29

5.2 水土保持效果	30

5.3 公众满意度调查	32

6 水土保持管理	34

6.1 组织领导	34

6.2 规章制度	34

6.3 建设过程	34

6.4 水土保持监测	35

6.5 水土保持监理	35

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况	36

6.7 水土保持补偿费缴纳情况	36

6.8 水土保持设施管理维护	36

7 结论及下阶段工作安排	38

7.1 自验结论	38

7.2 遗留问题安排	38

8 附件及附图	39

8.1 附件	39

8.2 附图	39

# 前言

开发新能源是国家能源建设、实施可持续发展战略的需要，是促进能源结构调整、减少环境污染、推进技术进步的重要手段，国家对此十分重视，并为此颁布了《可再生能源法》，对可再生能源的开发和利用进行立法保护。风力发电工程为国家鼓励的新能源产业项目，风电以其丰富的资源、良好的环境效益和逐步降低的发电成本，将成为21世纪中国重要电力资源之一。

湖南能源结构性矛盾突出，一次能源只有煤炭，而且一次能源相对缺乏，电煤大部分需要从外省运入，水电开发程度又较低。根据《湖南省风能资源评价》，利用湖南97个常规气象台站风观测资料的风能资源评估表明,湖南10m高度风能资源总储量达32200 MW，技术可开发风电储量1600万KW。江永国电江永龙田风电场由两条西北-东南走向的山脊组成，属中低山～低中山地貌，山高坡陡， 地形坡度一般为25°～45°，山顶(脊)地面高程为200～1050m,开发条件优越，具有较大的开发前景。本项目的建设符合国家关于可持续发展及改善能源结构的总体要求，对于有效开发当地的风能资源，节约常规能源，保护环境，对江永电网起到电源补充、改善能源结构的积极作用，同时对改善当地经济结构，拉动当地旅游业和地方经济的发展，均具有十分重要的意义。

国电江永龙田风电场工程为新建项目，工程位于湖南省江永县潇铺镇江河村和上江圩镇甘益村境内，离江永县县城约10km，海拔为200m~1050m。风电场东侧有S325通过，南侧有县道X079通过，场内有数条乡村道路纵横交错，场外交通运输条件较好。

风电场进场道路从 S325 上引接，且直接连接至升压站，总长 850m,连接进入升压站,进场道路含一座约 85m 长度的桥梁（由地方政府修建，不纳入本方案）。场内 道路从进场道路上引接，总长20.740km，路基宽6.0m，路面宽5.0m，路面为20cm 厚天然碎石。根据主体工程施工组织设计，本项目施工临建设施区包括混凝土系统、砂石堆场、机械修配及综合加工厂、仓库和施工管理及生活区，布置在110kV升压站旁边。 本工程集电线路采用直埋电缆，直埋电缆长约17km。工程建设总占地面积为56.43hm²，其中永久占地15.60hm²，临时占地14.44hm²。施工过程中实际土石方开挖量为79.25万m³，土石方回填69.03万m³（表土0.99万m³），为满足工程建设的需要，设有弃渣场5处，弃方9.02万m³。本工程总投资为4.47亿元，其中土建投资1.06亿元元。工程于2018年6月开工建设，2019年7月风机并网发电，10月完工，总工期为17个月（含施工准备期）。项目法人为国电江永风力发电有限公司。项目资金筹措由企业自筹和银行贷款相结合的办法解决，资本金占总投资的20%，其余为银行贷款融资。工程建设总工期为 17 个月，工程筹建期2个月。主体工程于第1年6月初开始，第二年5月第一批风电机组具备发电条件，第2年7月25台机组全部投产发电，10月工程完工。2016年3月，湖南省发展和改革委员会下发了《关于下达2016年全省风电开发建设方案的通知》文件，将湖南省国电江永龙田风电场纳入了本批风电建设项目。国电江永风力发电有限公司委托中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司编制国电江永龙田风电场项目可行性研究报告，该报告于2015年12月编制修改完成，项目工可已进行技术评审。2016年1月，建设单位委托湖南核工业岩土工程勘察设计研究院编制本工程地质灾害危险性评估报告，该报告于2016年2月完成，其结论认为工程建设场地造成滑坡、崩塌、泥石流、采空塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害可能性小，危害程度小，危险性小，工程建设场地总体基本适宜。本项目由湖南省发改委纳入2016年全省风电开发建设方案内，并已核准，项目建设符合国家风电建设规划。

2016年7月，北京林丰源生态环境规划设计院有限公司湖南分公司受国电江永风力发电有限公司的委托，承担本项目水土保持方案报告书的编制工作。按照水土保持法等法律、法规及开发建设项目水土保持方案编制的规程、规范的要求，该公司组织了专业技术人员对项目沿线进行了查勘，并认真听取了主设单位对项目组成、规模、建设等级标准、工程土石方、施工工艺和施工组织等情况的介绍，经过认真研究、分析和设计，于2016年10月编制完成了《国电江永龙田风电场工程水土保持方案报告书》。

2016年10月20日，湖南省水利厅在长沙组织召开了《国电江永龙田风电场工程水土保持方案报告书》评审会，会后形成了审查意见（附后），北京林丰源生态环境规划设计院有限公司湖南分公司技术人员根据审查意见进行了修改完善，并完成了《国电江永龙田风电场工程水土保持方案报告书》。2016年12月2日，湖南省水利厅以“湘水许（2016）217”号文对方案进行了合格批复。

工程建设过程中，建设单位将水土保持工程纳入到主体工程施工组织设计中，与主体工程同步进行施工。施工期间，委托湖南湘川建设工程有限公司对本项目水土保持措施实施监理，通过对水土保持工程建设质量、进度、投资、安全及现场文明施工的全过程控制，使项目各项水土保持措施保质保量按时完成。委托湖南湘川建设工程有限公司开展水土保持监测工作。

根据《中华人民共和国水土保持法》及《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保【2017】365号）的规定，2019年11月，国电江永风力发电有限公司委托我司承担国电江永龙田风电场工程水土保持设施项目第三方验收工作，为工程竣工验收提供技术依据。

接收委托后，我公司配备水土保持、生态、水工、财务等专业人员组成验收小组，依据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）以及批复的水土保持方案，对国电江永龙田风电场工程的水土保持设施建设情况进行调查。经过调查，项目现场各项目水土保持措施落实较好，少部分区域植被正在生长，经过17个月的植被恢复，我公司通过调查认为，本工程的水土保持设施建设情况达到验收要求，可以组织水土保持设施竣工验收。为此，我公司于2019年11月编写了《国电江永龙田风电场工程水土保持设施竣工验收报告》。在现场勘查、收集资料期间得到建设单位(国电江永风力发电有限公司）、总包单位（湖南省衡南县水电建筑工程有限公司）、水土保持方案编制单位（北京林丰源生态环境规划设计院有限公司湖南分公司）、设计单位（中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司）、施工单位（湖南省衡南县水电建筑工程有限公司）、监理单位（湖南湘川建设工程有限公司）、水土保持监测单位（湖南省三九环境工程咨询有限公司）提供了良好的工作条件和技术配合，以及江永县水利局领导、永州市水利局领导及省水保专家给予的大力支持与协助，在此谨致谢意！

本项目按照分区的防治要求采取了适宜的水土保持措施，建成的水土保持设施总体质量合格，水土流失防治目标达到水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失；运行期间的管理维护责任落实，符合水土保持设施验收的条件，后续工程继续做好排水设施、林草植被等水土保持设施的管护工作，确保其正常运行和发挥效益。

水土保持特性表

| 主体工程主要技术指标 |
| --- |
| 项目名称 | 国电江永龙田风电场(50MW)工程 |
| 建设规模 | 25台单机容量为2.0MW的风电机组，装机容量共 50MW，新建110kV升压站一座，布设集电线路17km，修建施工道路20.740km，弃渣场5处。 | 建设单位 | 国电江永风力发电有限公司 |
|  |  | 联系人 | 袁文佳/17373149440 |
|  |  | 建设地点 | 湖南省永州市江永县 |
|  |  | 所属流域 | 长江流域 |
|  |  | 工程总投资 | 4.47亿元（土建投资1.06亿元元） |
|  |  | 工程总工期 | 17个月，2018年6月~2019年10月 |
| 水土保持监测指标 |
| 监测单位 | 湖南省三九环境工程咨询有限公司 | 联系人及电话 | 范凯君/18974810173 |
| 自然地理类型 | 低山丘陵 | 防治标准 | 建设类一级防治标准 |
| 监测内容 | 监测指标 | 监测方法（设施） | 监测指标 | 监测方法（设施） |
|  | 1、降雨量 | 雨量站资料 | 2、扰动地表面积 | 调查资料及GPS测量 |
|  | 3、土石方量 | 调查资料及GPS测量 | 4、林草覆盖率 | 样方调查法 |
|  | 5、水土流失量 | 简易坡面及沉沙池法测算 | 6、水土保持实施数量 | 监理资料、抽样调查 |
|  | 7、水土流失防治效果 | 无人机、抽样调查 |  |  |
| 水土流失背景值 | 1110t/（km²·a） | 土壤容许流失量 | 500t/（km²·a） |
| 防治责任范围 | 65.12hm² | 监测期水土流失总量 | 1875.36t |
| 水土保持投资 | 1591.55万元 | 水土流失目标值 | 500t/（km²·a） |
| 防治措施 | 分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
|  | 风机机组区 | 浆砌石排水沟400m，生态沟2560m，土地平整4.44hm² | 表土回填0.77万m³，撒播草籽6.40hm², ，喷播植草0.47hm²，栽植灌木12500株 | 临时排水768m，土质沉砂池4个，临时覆盖1.8hm² |
|  | 升压站区 | 表土剥离0.03万m³，浆砌石排水沟350m，土地平整0.18hm² | 表土回填0.03万m³，园林绿化760m²，喷播植草0.10 hm² | 临时排水220m，土质沉砂池1个，临时覆盖0.04hm² |
|  | 集电线路区 | 表土剥离0.40万m³，场地平整4.10hm² | 表土回填0.40万m³，撒播草籽4.02hm² | 临时覆盖0.15hm² |
|  | 道路区 | 表土剥离1.69万m³，浆砌石排水沟15552m，砖砌排水沟800m，砖砌沉砂池20个，混凝土过水涵220m，生态排水沟5240m，场地平整26.25 hm² | 表土回填1.72万m³、喷播植草6.936hm²、铺草皮0.165hm²、栽植乔木600株、栽植灌木51040株、麦克垫喷土复绿2.115hm²、撒播草籽17.2hm²、栽植葛藤21960株 | 临时排水12560m，土质沉砂池19个，临时覆盖6.75hm² |
|  | 临时施工用地区 | 场地平整0.72hm² | 撒播草籽0.65hm² | 临时排水150m，临时覆盖0.05hm² |
|  | 弃渣场区 | 浆砌石排水沟1003m，砼排水沟1286m，浆砌石沉砂池4个，浆砌石挡渣墙211m，场地平整2.9 hm² | 表土回填0.24万m³，撒播草籽2.9hm², ，栽植灌木7750株 | 无纺布覆盖0.77hm² |
|  | 取水设施区 | 场地平整0.56hm² | 撒播草籽0.54hm² |  |
| 监测结论 | 防治效果 | 分类指标 | 目标值 （%） | 达到值（%） | 实际监测数量 |
|  |  | 扰动土 地整治率 | 95 | 98.4 | 防治措 施面积（hm²） | 39.91 | 建筑物及硬化面积（hm²） | 15.59 | 扰动土地总面积（hm²） | 56.43 |
|  |  | 水土流失 总治理度 | 97 | 97.7 | 防治责任 范围面积 | 65.12hm² | 水土流 失总面积 | 40.84hm² |
|  |  | 土壤流 失控制比 | 1 | 1.0 | 工程措施面积 | 0.53hm² | 容许土 壤流失量 | 500t/（km²·a） |
|  |  | 林草覆盖率 | 30 | 55.5 | 植物措施面积 | 39.38hm² | 监测土壤 流失情况 | 500t（km²·a） |
|  |  | 林草植 被恢复率 | 99 | 99 | 可恢复林 草植被面积 | 40.12hm² | 林草类 植被面积 | 39.87 hm² |
|  |  | 拦渣率 | 95 | 97 | 实际拦挡弃土（石、渣）量 | 8.72万m³ | 总弃土 （石、渣）量 | 9.02 万m³ |
|  | 水土保持治理 达标评价 | 扰动土地整治率、水土流失总治理度、水土流失控制比、拦渣率、林草覆盖率和林草植被恢复率均达到水土流失防治一级标准和方案设计标准。 |
|  | 总体结论 | 本项目能够履行水土保持法律、法规规定的防治责任，积极落实防治责任范围内的各项水土保持措施，较好的完成了各防治分区的水土保持措施。目前项目区水土保持工程措施已发挥作用，已完成区域的植被生长较好，各项设施运行良好，水土流失基本得到有效控制，保护和改善了项目区的生态环境。 |
| 主要建议 | 1、部分风机平台边坡植被恢复程度较差，建议及时补充撒播草籽绿化。 2、部分弃渣场和道路边坡植物成活率较低，应及时对该区域进行补植补种工作，加强后期管护，确保其发挥正常保水保土效益。 3、工程区内生态排水沟较多，断面不规整，且由于局部路段排水沟沟内植物生长较差，部分排水沟存在冲刷和淤堵现象，应及时修复排水沟并进行清理，定期进行管护。 4、做好工程措施维护及植物措施抚育工作。 |

# 1项目及项目区概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1地理位置

国电江永龙田风电场主要位于湖南省永州市江永县潇铺镇江河村和上江圩镇甘益村境内，场址区域主要有两条西北-东南走向的山脊组成，有效山脊长度约7.0km，海拔高程在200～1050m之间，面积约10.0km2，主要植被为低矮杂草。风电场东侧有S325通过，南侧有省道X079通过，场内有数条乡村道路纵横交错，场外交通运输条件较好。

### 1.1.2主要技术指标

本工程建设区划为一级分区：风电机组区、110kV 升压站区、集电线路区、道路区、取水设施区、临时施工用地区及弃渣场区 7 个一级区。二级分区：风电机组区下分为风机及箱变基础区和风机安装场区 2 个二级分区；道路区下分进场道路区和施工及检修道路区 2 个二级分区；取水设施区下分泵房和取水管 2 个二级分区。根据各防治区的水土流失特点、防治责任和防治目标，遵循治理与防护相结合，工程措施、植物措施与临时措施相结合的原则，统筹布局各项水土保持措施，形成完整的水土流失防治体系。

### 1.1.3工程投资

本工程总投资为4.47亿元，其中土建投资1.06亿元元。

### 1.1.4项目组成及布置

本项目为新建工程，属于建设类项目。主要建设内容：包括25台单机容量为2000kw的风机，总装机容量为50MW，新建一座110kV升压站。本工程道路共计20.74km，直埋敷设电缆17km。

### 1.1.5施工组织及工期

（1）施工交通条件

风电场工程场址位于湖南省江永县境内。风电场东侧有S325通过，南侧有县道X079通过，场内有数条乡村道路纵横交错，场外交通运输条件较好。 根据目前的场外交通条件，进场道路从S325上引接，控制设备主要是风电机组的叶片，S325运输至风电场附近，经进场道路进场(进场道路需建设长度约85m长的桥梁跨永明河（该桥梁由地方政府修建，不纳入本方案）。进场道路总长850m，连接至升压站。道路路基宽6.0m，路面宽5m，，可满足运输要求。

（2）施工电源

施工用电可以用附近10kV农网接入，接入距离约3km，配一台200kW柴油发电车作为辅助生产及生活用电，另外配备一定数量的60kW移动式柴油发电机作为风机基础施工电源，其移动方便，适应风电场施工分散的特点，满足生产及生活用电。

（3）施工水源

施工临时用水主要包括生产用水、生活用水。生产用水包括现场施工用水、施工机械用水。生活用水包括施工现场生活用 水和生活区生活用水。混凝土养护方式暂时考虑采用节水保湿养护膜进行养护，风 机基础混凝土养护可采用水车拉水。施工用水水源采用地表山泉水，与升压站直接距离约 5.0km。地表山泉水通过潜水泵加压经给水管道送至施工现场。

（4）通信

风电场附近的山头有中国移动基站，对外通信拟采用中国移动通信无线通信网络。另外配置无线对讲机，以满足工程施工期间和运行维护期间通信的需求。风机之间的通信采用光纤通信，光缆随集电线路同杆架设。

（5）建筑材料

施工所需主要建筑物材料来源充足，所需的钢材、木材、水泥、砂石料、油料等就近从江永县、道县和永州市采购，能够满足施工要求。

（6）施工工期

工程建设总工期为17个月，工程筹建期2个月。主体工程于第1年6月初开始，第二年5月第一批风电机组具备发电条件，第2年7月25台机组全部投产发电，10月工程完工。

a) 施工准备期从第 1 年 4月初开始，5月底结束。准备工程完成后，进行有关各项分项工程施工。

b)场内道路施工从6月初开始，至第 2 年3月底全部结束。

c)110kV 升压站的综合控制楼、变配电设备工程从6月底起施工，到10月底土建工程完工。电气设备安装及调试从9月初起开始，12月底结束。升压站工程完工设备调试完毕后，风电机组具备向外输电条件。

d) 风电机组基础施工从7月底开始，5月初结束。

e) 电力电缆敷设、通信电缆的施工从9月初开始，第二年6月底结束。

f) 升压站电气设施施工结束后，从4月初起进行风力发电机组的吊装及调试，5月初首批风电机组发电，7月初全部机组投产发电.

### 1.1.6 土石方情况

本工程开挖土石方总量为79.25万m³（其中表土剥离2.36万m³），回填土方总量为69.03万m³（其中表土回填3.15万m³），产生借方0.8万m³，借方主要为表土，与当地协调购买；产生弃方量为11.02万m³，弃渣中当地村组利用约2万m³，其余堆置在工程设置的弃渣场，设弃渣场5处，占地面积为2.09hm²，堆置弃渣9.02万m³。

### 1.1.7工程占地

工程建设总占地面积为56.43hm²，其中永久占地15.60hm²，临时占地14.44hm²。设弃渣场5处。场址地势较高，地表建筑物稀少，本阶段工可报告中未涉及拆迁安置和专项设施改建内容。

### 1.1.8拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本项目场址地势较高，地表建筑物稀少，建设不涉及拆迁安置和专项设施改（迁）建。

## 1.2项目区概况

### 1.2.1自然条件

(1)地形地貌

龙田风电项目场址位于湖南省江永县潇铺镇江河村和上江圩镇甘益村境内，场 址区域主要有两条西北-东南走向的山脊组成，属中低山～低中山地貌，山高坡陡，地形坡度一般为25°～45°。山顶(脊)地面高程为200～1050m。

江永县属亚热带季风性湿润气候，具有气候温和，光热充足，无霜期长，四季 分明，垂直分布明显的气候特征。项目区多年平均气温 18.4℃，极端最低气温-3.9℃极端最高气温 39.4℃，无霜期年平均 258 天；多年平均降雨量 1465mm，多集中于 4～ 8 月，占全年降雨量的 70%，年平均蒸发量 1426mm；全年最冷季的主导风向为 N向风，最热季的主导风向为S风。

场区地表发育多条大小不一的冲沟，少量冲沟常年有水流，大部分为干沟，水 量受大气降水影响较大。 根据区内岩土体特征与地下水赋存条件，地下水类型可分 为孔隙水、基岩裂隙水与岩溶水。

项目区属湘南山地丘陵区，成土母质种类较多，主要有板页岩风化物，灰岩风 化物，砂岩风化物，紫色砂页岩风化物，花岗岩风化物，第四纪红土及近代河流冲 积物等七大类成土母质，以红壤土类面积最大，占土壤总面积的 71.91%。项目区所 在江永县属于亚热带常绿阔叶林区，森林覆盖率为 65%。拟建风电场场址区坡顶上 主要为松柏林、杂树，植被覆盖率较高。坡脚处主要为水田及村庄。

### 1.2.2水土流失及水土保持情况

江永县国土面积为1571km²，水土流失面积270.06km²，占土地总面积的17.19%，按水土流失强度分级为：轻度侵蚀面积214.75 km²，占总面积的13.67%；中度侵蚀面积55.25km²，占总面积的3.49%，强度流失面积为0.06 km²。水土流失分布特点是点多面广，全区各地均有分布。侵蚀地类以耕地、疏林地为主，荒草地次之。

各类程度侵蚀面积情况请见表1-1。

表1-1              项目所在地水土流失情况       单位：km²

| 县名 | 总面积 | 轻度以上 | 轻度 | 中度 | 强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % |
| 江永县 | 1571 | 270.06 | 17.19 | 214.75 | 13.67 | 55.25 | 3.49 | 0.06 | 0 |

国电江永龙田风电场工程位于永州市江永县境内，属南方红壤丘陵区，土壤容许流失量为500t／km²·a。根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕188号），项目区属于湘资沅上游国家级水土流失重点预防区。根据《湖南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》（湘政函〔1999〕115号），项目区属于湘西南山地重点预防保护区。

根据我公司对项目区周边的实地调查，确定项目建设区原地貌侵蚀强度以轻度为主，原地貌的侵蚀模数为510/km²。

项目各阶段的水土流失量按施工准备期、建设期、自然恢复期统计，其中施工准备期、建设期根据监测获得的水土流失面积及平均土壤侵蚀模数计算确定，运行期为统计监测报告确定。

项目建设可能造成的水土流失总量为10681.5t，新增水土流失量约为9962.7t。

根据湖南省人民政府《关于划分水土流失重点防治区的公告》，项目区所在地江永县属湖南省水土流失重点治理区、重点监督区，同时亦是国家水土保持重点治理县。

在县委、县政府的领导下，江永县水利局认真贯彻“预防为主，全面规划，综合防治，因地制宜，突出重点，科学管理，注重效益”的水土保持方针，坚持生态效益、经济效益和社会效益相统一，坚持人工治理与生态修复相结合，大力推行以小流域为单元，优化配置各种水土保持措施，山、水、田、林、路统一规划、综合防治，人工治理与自然修复相结合，治理与开发相结合，工程措施、生物措施与农业耕作措施综合优化配置，充分发挥区域资源优势，集中投入、连片开发、规模治理。经过全社会的艰苦努力，江永县的水土保持生态建设取得了明显成效。

江永县在积极开展水土流失治理的同时，切实搞好预防监督工作。一是深入开展水土保持法制宣传教育。利用各种宣传工具，大力宣传水土保持法律法规，充分发挥电视、广播、板报、宣传车等媒体的作用，增强了全社会的水土保持意识和法制观念。二是加强预防监督执法工作。为减少人为水土流失的产生，水利局建立了水土保持监督执法巡查制度和水土保持方案合格证年审制度，进一步加大监督执法力度，推动《水土保持法》的贯彻实施。三是严格落实“三权一”方案和“三同时“制度，加强了对县城区域开发建设项目的监管力度，强化联合执法，较好地控制了开发建设造成的新的水土流失。

# 2水土保持方案和设计情况

## 2.1主体工程设计

湖南省电力设计院有限公司负责湖南省江永县《国电江永龙田风电场(50MW)工程可行性研究报告》的编制工作，于 2016 年7月编制完成。北京林丰源生态环境规划设计院有限公司湖南分公司于 2016 年 7 月受国电湖南电力有限公司筹备组委托， 承担该项目水土保持方案编制任务。按照水土保持法等有关法律、法规及开发建设 项目水土保持方案编制的规程、规范的要求，通过现场查勘、调查、收资，以主体 工程可行性研究报告为依据，于 2016 年 9 月编制完成了《国电江永龙田风电场(50MW)工程水土保持方案报告书》（送审稿）。2016 年 10 月 20 日，湖南省水利厅在长沙 组织召开了《国电江永龙田风电场(50MW)工程水土保持方案报告书》(以下简称“方 案”)评审会。根据评审意见，我公司方案编制人员对本项目水保方案报告书送审稿进 行了认真修改、补充、完善，于 2016 年 11 月编制完成了《国电江永龙田风电场(50MW) 工程水土保持方案报告书》（报批稿）。目前，环评影响评价报告、地质灾害评估 及矿产资源压覆评估工作正在抓紧进行当中。

## 2.2水土保持方案

根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）和《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）等规范标准的要求，2016年6月，北京林丰源生态环境规划设计院有限公司湖南分公司受国电湖南电力有限公司的委托，承担本项目水土保持方案报告书的编制工作。按照水土保持法等法律、法规及开发建设项目水土保持方案编制的规程、规范的要求，北京林丰源生态环境规划设计院有限公司组织了专业技术人员对项目沿线进行了查勘，并认真听取了主设单位对项目组成、规模、建设等级标准、工程土石方、施工工艺和施工组织等情况的介绍，经过认真研究、分析和设计，于2016年10月编制完成了《江永国电江永龙田风电场工程水土保持方案报告书》（送审稿）。

# 3 水土保持方案实施情况

## 3.1 水土流失防治责任范围

按照“谁开发，谁保护，谁造成水土流失，谁负责治理”的原则，根据《开发建

设项目水土保持技术规范》的要求，通过对本工程影响地区查勘、调查，结合工程 的规模、总体布局以及本工程建设和运行过程中可能造成水土流失的影响范围，以 工程设计、施工布置及项目区的自然条件为依据，确定本工程的水土流失防治责任 范围。

（1）项目建设区，指项目的永久征地（包括管辖使用土地）、临时征地、租用 地范围面积约71.46hm2。

（2）直接影响区，主要指风电机组区、升压站区、场内集电线路区、取水设施、 道路区、临时施工用地区及弃渣场区等项目建设区以外因施工可能造成水土流失及 直接危害的区域。

根据风电项目建设征占地范围划分原则，并结合同类项目施工现场调查情况， 拟采用表3-1 的标准确定直接影响区范围共 18.16hm2。

| 3-1直接影响区范围界定表 |
| --- |
| 项 目 | 直接影响区范围 |
| 风电机组区 | 按安装场地周围 5m 计算。 |
| 集电线路区 | 按电缆沟占地区外侧 2m 计算。 |
| 110kV 升压站区 | 站区按边坡外围 5m 计算； |
| 临时施工用地区 | ①施工临建设施区按平地的取周围 2m、坡地的取下边坡 5m 计算； ②施工用电按线路外侧 3m 估算，计入施工临建设施影响区范围。 |
| 道路区 | 按道路两侧或单侧下边坡各 5m 计算； |
| 弃渣场区 | 取下方 10m 范围计算。 |
| 取水设施区 | 按泵房周边 5m，管线外侧 1m 计算 |
| 备注：表土堆置区位于分区占地范围内的不重复计算影响区面积。 |

综上所述，本项目防治责任范围面积为 89.62hm2。本项目水土流失防治责任范 围面积详见表3-2。

3-2项目区防止责任范围表

| 行政区划 | 防治分区 | 占地类型及数量(hm2) | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 旱地 | 草地 | 林地 | 交通运输用地 |  |
| 江永县 | 项目建设区 | 风电机组区 | 风机及箱变基础 |  | 0.84 |  |  | 0.84 |
|  |  |  | 风机安装场 |  | 4.5 |  |  | 4.5 |
|  |  | 110kv升压站 |  |  | 0.6 |  | 0.6 |
|  |  | 道路区 取水设施 | 进场道路 | 0.71 | 0.4 |  |  | 1.11 |
|  |  |  | 施工及检修道路 | 4 | 28.6 | 17.5 | 0.69 | 50.7 |
|  |  |  | 泵房 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |
|  |  |  | 取水管 |  | 0.05 | 0.95 |  | 1 |
|  |  | 临时施工用地 | 施工临建 |  | 0.6 |  |  | 0.6 |
|  |  |  | 临时堆土 |  | 1.2 |  |  | 1.2 |
|  |  | 集电线路区 |  | 2.26 | 3.6 |  | 5.86 |
|  |  | 弃渣场 | 1.1 |  | 3.94 |  | 5.04 |
|  |  | 小计 | 5.81 | 38.4 | 26.5 | 0.69 | 71.46 |
|  | 直接影响区 | 风电机组区 |  | 2.75 |  |  | 2.75 |
|  |  | 110kv升压站 |  |  | 0.17 |  | 0.17 |
|  |  | 道路区 | 进场道路 | 0.14 | 0.2 |  |  | 0.34 |
|  |  |  | 施工及检修道路 |  | 7.25 | 5 |  | 12.25 |
|  |  | 取水设施 | 泵房 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |
|  |  |  | 取水管 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |
|  |  | 临时施工用地 | 施工临建 |  | 0.16 |  |  | 0.16 |
|  |  |  | 临时堆土 |  | 0.38 |  |  | 0.38 |
|  |  | 集电线路区 |  | 1.2 | 0.27 |  | 1.47 |
|  |  | 弃渣场 | 0.06 |  | 0.07 |  | 0.13 |
|  |  | 小计 | 0.2 | 12.5 | 5.51 | 0 | 18.16 |
| 合计 | 6.01 | 50.9 | 32.1 | 0.69 | 89.62 |

## 3.2 弃渣场设置

根据施工资料、监测结果，本项目建设过程中根据实地的地形条件，尽可能减少土石方挖填量，充分利用道路弯道回填，减少弃渣量，实际产生弃渣11.0万m³，其中当地村组利用2万m³，其余堆置在工程设置的弃渣场，设弃渣场5处，占地面积为2.09hm²，堆置弃渣9.02万m³，与原方案设计数量一致，位置均进行了优化调整。

表3-3         弃渣场布设情况一览表

| 序号 | 位置 | 弃渣量 | 占地面积 | 平均弃渣高度 | 恢复方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 21号机组平台一侧 | 2.5 | 0.52 | 4.81 | 绿化 |
| Z2 | 20号机组北侧100m | 2.94 | 0.68 | 4.32 | 绿化 |
| Z3 | 18号机组附近 | 1.25 | 0.34 | 3.68 | 绿化 |
| Z4 | 16号机组西北侧50m | 2.89 | 0.65 | 4.45 | 绿化 |
| Z5 | 2号机组南侧 | 1.94 | 0.42 | 4.62 | 绿化 |
|  |  | 9.02 | 2.09 |  |  |

## 3.3 取土场设置

本项目不设置取土场。

## 3.4 水土保持措施总体布局

本项目水土保持方案是以工程可研报告设计资料为主要依据，主体工程中许多措施既为主体工程安全、功能及美化所需，又具有水土保持功能，在目前阶段来看，这些措施均满足水土保持的要求，本方案予以积极的采纳。本方案针对主体工程设计中具有水土保持功能措施的规划状况，对已有设计的措施进行了合理的评价，对仅有规划的措施进行了适当的补充设计或提出了设计要求，并根据各防治分区的

具体情况，新增水土保持措施，本着工程措施和植物措施有机结合的原则，形成综合防治措施体系。

与方案相比较，施工期期间增加了部分排水沟加强了区内排水功能，增加了浆砌石挡土墙拦挡工程、生态沟工程，装土草袋拦挡加强对临时堆土的防护工作，取得更好的水土保持防治效果。

## 3.5 水土保持设施完成情况

根据水土保持监测报告成果，本项目水土保持设施总体完成情况较好，工程措施、植物措施和临时防护措施均能按照批复的水土保持方案较好的落实。

工程措施包括主体工程中的水土保持措施和水土保持方案新增的水土保持措施，主体工程中的水保措施布设在主体工程防治区内，水保方案新增工程措施主要涉及风机基础区、集电线路区、交通工程区、弃渣场区、升压站区还有施工生产区。根据监测结果，治理措施实施情况及结果如下：具体完成情况见下表3-3。

表3-4工程措施监测情况对比表

| 防治区 | 工程名称 | 单位 | 实施工程量 | 批复方案设计量 | 变化量 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机机组区 | 表土剥离 | 万m³ |  | 0.35 | -0.35 | 未实施 |
|  | 浆砌石截水沟 | m |  | 950 | -950 | 未实施 |
|  | 浆砌石排水沟 | m | 400 | 5380 | -4980 | 根据场地实际情况大幅减少 |
|  | 生态沟 | m | 2560 |  | 2560 | 汇水面积较少区域实施生态沟 |
|  | 土地平整 | hm² | 4.44 | 4.50 | -0.06 | 相差不多 |
| 升压站区 | 表土剥离 | 万m³ | 0.03 | 0.03 | 0 | 一致 |
|  | 浆砌石截水沟 | m |  | 40 | -40 | 施工期未实施 |
|  | 浆砌石排水沟 | m | 350 | 360 | -10 | 根据实际布置有所减少 |
|  | 土地平整 | hm² | 0.18 | 0.18 | 0 | 一致 |
| 集电线路区 | 表土剥离 | 万m³ | 0.40 | 0.586 | -0.186 | 长度有所减少，实施量减少 |
|  | 场地平整 | hm² | 4.10 | 5.86 | -1.76 | 实际占地面积减小 |
| 临时施工用地区 | 表土剥离 | 万m³ |  | 0.06 | -0.06 | 未实施 |
|  | 土地平整 | hm² | 0.72 | 1.8 | -1.08 | 占地减少 |
| 道路区 | 表土剥离 | 万m³ | 1.69 | 2.192 | -0.50 | 量略减少 |
|  | 浆砌石截水沟 | m |  | 9198 | -9198 | 未实施 |
|  | 浆砌石排水沟 | m | 15552 | 27595 | -12043 | 量减少，部分改为生态沟 |
|  | 砖砌排水沟 | 个 | 800 |  | 800 | 新增实施 |
|  | 砖砌沉砂池 | 个 | 20 |  | 20 | 新增实施 |
|  | 混凝土过水涵 | m | 220 |  |  | 新增实施 |
|  | 生态沟 | m | 5240 | 0 | 5240 | 新增实施 |
|  | 土地平整 | hm² | 26.25 | 25.45 | 0.801 | 略增加 |
| 弃渣场区 | 表土剥离 | 万m³ |  | 0.394 | -0.394 | 未实施 |
|  | 浆砌石截水沟 | m | 557 | 670 | -113 | 实施量减少 |
|  | 浆砌石排水沟 | m | 1003 | 2010 | -1007 | 实施量减少 |
|  | 砼排水沟 | 个 | 1286 |  | 1286 | 新增实施 |
|  | 浆砌石沉沙池 | 个 | 4 | 10 | -6 | 实施量减少 |
|  | 浆砌石挡土墙 | m | 211 | 400 |  | 实施量减少 |
|  | 复耕 | hm² |  | 1.1 |  | 未实施 |
|  | 土地平整 | hm² | 2.9 | 3.94 |  | 实际占地面积减少 |
| 取水设施区 | 表土剥离 | 万m³ |  | 0.101 | -0.101 | 未实施 |
|  | 土地平整 | hm² | 0.56 | 1.01 | -0.45 | 占地减少 |

工程措施量变化的主要原因有：

1、风机基础区部分：

方案设计风机机组区在施工前进行表土剥离，顶面和坡脚设截排水沟、沉沙池，施工结束后进行场地平整。

项目施工实际采取的措施包括表土剥离、在风机机组区四周设置生态沟或浆砌石排水沟，对硬化区域以外进行场地平整。

2、升压站区：

方案设计升压站区内设置排水系统，施工结束后进行场地平整。

根据分析施工资料和现场监测结果，升压站区水土保持工程措施主要为表土剥离、升压站场地内设置排水沟，施工结束后回填表土进行土地平整

3、集电线路区：

集电线路区施工完毕后对施工迹地进行场地平整。

4、临时施工地区：

方案设计对临时施工场地区完工后对施工迹地进行土地平整

5、道路区

方案设计道路区采取截排水沟及场地平整等工程措施。

道路完成的主要工程措施为各类排水沟、沉砂池、土地平整等。

6、弃渣场区

方案设计对弃渣场区修好截排水设施，坡脚修建浆砌石挡渣墙，弃渣完毕后修整边坡并护坡，对弃渣面覆土进行平整。

项目实际设置的弃渣场与道路相接，采取的主要工程措施为截排水、浆砌石挡渣墙、场地平整。

7、取水设施区：

方案设计施工完毕后对施工迹地进行场地平整

## 3.6植物措施监测结果

根据施工资料分析结合现场调查，项目植物措施根据水土保持设施专项设计进行施工，主要采取撒播草籽、铺草皮、挂网喷播植草、栽植攀缘植物及栽植乔灌木结合的方式进行植被恢复，各分区植物措施实施过程中采取不同的植物措施防护类型。本项目水土保持植物措施实施时间较长，2018年10月开始实施，2019年10月全部完成项目植物措施设计数量及实地监测结果对比情况见表3-4。

表3-5植物措施监测情况对比表

| 防治区 | 工程名称 | 单位 | 实施工程量 | 批复方案设计量 | 变化量 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机机组区 | 表土回填 | 万m³ | 0.77 | 0.35 | 0.42 | 实施量略增加 |
|  | 喷播植草 | hm² | 0.47 | 0.63 | -0.16 | 量略微减少 |
|  | 撒草籽 | hm² | 6.4 | 3.87 | 2.53 | 实施面积增加 |
|  | 栽植灌木 | 株 | 12500 |  |  | 新增实施 |
| 升压站区 | 表土回填 | 万m³ | 0.03 | 0.03 | 0 | 一致 |
|  | 骨架草皮护坡 | hm² |  | 0.1 | -0.1 | 未实施 |
|  | 园林绿化 | m² | 760 | 768 | -8 | 基本一致 |
|  | 喷播植草 | hm² | 0.1 |  | 0.1 | 由骨架护坡改为挂网喷播 |
| 集电线路区 | 表土回填 | 万m³ | 0 | 0.59 | -0.59 | 未实施 |
|  | 撒播草籽 | hm² | 4.02 | 5.86 | -1.84 | 占地面积减少 |
| 临时施工厂区 | 表土回填 | 万m³ |  | 0.06 | -0.06 | 未实施 |
|  | 撒播草籽 | hm² | 0.648 | 1.8 | -1.152 | 占地减少 |
|  | 表土回填 | 万m³ | 1.72 | 2.19 | -0.47 | 减少 |
|  | 骨架草皮护坡 | hm² |  | 24.50 | -24.5 | 未实施骨架防护 |
|  | 喷播植草 | hm² | 6.936 | 0.95 | 5.986 | 改为其他类型护坡 |
| 道路区 | 铺草皮 | hm² | 0.17 |  | 0.165 | 实际新增 |
|  | 栽植乔木 | 株 | 600 |  | 600 | 实际新增 |
|  | 栽植灌木 | 株 | 51040 |  | 51040 | 实际新增 |
|  | 麦克垫喷土复绿 | hm² | 2.115 |  | 2.115 | 实际新增 |
|  | 撒播草籽 | hm² | 17.20 |  |  | 实际新增 |
|  | 栽植葛藤 | 株 | 21960 |  | 21960 | 实际新增 |
| 弃渣场区 | 表土回填 | 万m³ | 0.24 | 0.39 | -0.16 | 实施量减少 |
|  | 草皮护坡 | hm² |  | 0.55 | -0.55 | 未实施 |
|  | 撒草籽 | hm² | 2.9 | 3.39 | -0.49 | 占地减少，实施量减少 |
|  | 栽植灌木 | 株 | 7750 | 17864 | -10114 | 实施量减少 |
| 取水设施区 | 表土回填 | 万m³ |  | 0.10 | -0.10 | 未实施 |
|  | 撒播草籽 | hm² | 0.54 | 1.01 | -0.47 | 占地减少 |

## 3.7临时防护措施监测结果

根据工程施工监理及监测资料，在项目建设过程中，场地内各区采取了一系列的临时防治措施，主要表现在：

1、升压站施工过程中在场地内设置了临时排水沟及沉沙池，对边坡采取了临时覆盖防护；

2、风机机组区在场周边布设了临时排水沟内，对边坡及临时堆土采取了临时覆盖；

3、集电线路对绿化区域采取了无纺布临时覆盖防护；

4、道路区在路堑边坡坡脚开挖了临时排水沟，设计了一部分临时沉沙池，并对松散边坡采取了临时覆盖防护；

5、弃渣场区主要对弃渣面及边坡临时无纺布覆盖。

临时防治措施与主体工程同步实施，并纳入主体工程施工组织与管理，实施进度为2018年9月至2019年8月。

表3-5临时措施监测情况对比表

| 防治区 | 工程名称 | 单位 | 实施工程量 | 批复方案设计量 | 变化量 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机机组区 | 袋装土垒砌 | m |  | 150 | -150 | 未实施 |
|  | 土质沉沙池 | 个 | 4 | 50 | -46 | 施工期减少 |
|  | 临时排水沟 | m | 768 | 2760 | -1992 | 施工期减少 |
|  | 临时覆盖 | m² | 18000 | 25000 | -7000 | 施工期减少 |
| 升压站区 | 临时排水沟 | m | 220 | 310 | -90 | 施工期减少 |
|  | 土质沉沙池 | 个 | 1 | 4 | -3 | 施工期减少 |
|  | 袋装土垒砌 | m³ |  | 9 | -9 | 未实施 |
|  | 临时覆盖 | m² | 450 | 2000 | -1550 | 实施量减少 |
| 集电线路区 | 临时覆盖 | m² | 1500 | 5000 | -3500 | 占地面积减少较多 |
| 道路区 | 临时排水沟 | m | 12560 | 39950 | -27390 | 施工期减少 |
|  | 土质沉沙池 | 个 | 19 | 148 | -129 | 施工期减少 |
|  | 临时覆盖 | m² | 67475 | 13000 | 54475 | 大幅增加对绿化区域临时覆盖 |
| 施工生产生活区 | 临时排水沟 | m | 150 | 860 | -710 | 实施量减少 |
|  | 土质沉沙池 | 个 |  | 8 | -8 | 未实施 |
|  | 袋装土垒砌 | m³ |  | 39 | -39 | 未实施 |
|  | 临时覆盖 | m² | 500 | 1700 | -1200 | 实施量减少 |
| 取水设施区 | 临时覆盖 | m² |  | 0.01 | -0.01 | 未实施 |
| 弃渣场区 | 临时覆盖 | 0 | 7750 | 5000 | 2750 | 实施量增加 |

## 3.8水土保持措施防治效果

监测与调查表明：国电江永龙田风电场(50MW)工程水土保持工程措施中浆砌石及混凝土砌砖工程表面平整，石料坚实，勾缝严实，外观结构和缝宽符合设计要求，无裂缝、脱皮现象；施工工艺和方法符合技术规范和质量标准，弃渣场整理较平整，外观整齐，与周围景观基本协调。工程措施防护作用显著，既减少了工程建设造成的水土流失，也对主体工程起到了有效的防护作用。

据监测与抽样调查，项目在升压站种植了乔灌草，在道路工程及风机机组区采取了喷播植草及撒播草籽等绿化措施，在弃渣场及集电线路区采取了撒播草籽防护，效果良好。植物措施养护管理到位，定期灌溉、施肥、修剪、清除杂草，组织专人看护绿地、防治病虫害，确保问题可以得到及时处理。水土保持植物措施中乔木、灌木成活率达80～90%以上，人工植草（或撒播草籽）覆盖率达80%以上，植被恢复良好。全区林草覆盖率达50%，林草植被恢复率为99%，与周围景观基本协调，既增加了地表植被盖度，又增加了地表糙度，有效地控制了水蚀发生，水土保持措施防护作用显著。

受场地立地条件及部分防护措施选择不当等因素影响，项目区局部下边坡草籽成活率和保存率不高，需优化植物措施设计，采取补种措施，并加强植物措施运行期的监测与维护管理，提高植物措施的成活率与保存率，巩固植物措施的防治效果。

据监测与核查分析，本工程施工中采取了临时排水、临时覆盖等防护措施，有效地排除了场地内的汇水，减少了坡面冲刷，起到了一定的水土保持作用。

## 3.9 水土保持投资完成情况

本项目水土保持工程总投资1591.55万元。

# 4 水土保持工程质量

## 4.1 质量管理体系

### 4.1.1 建设单位

国电江永风力发电有限公司高度重视本项目水土保持工作，从项目领导、部门、专职人员三个层次明确了相关职责，形成较有效的水土保持管理体系，确保了水土保持工作的顺利开展。

随着主体工程建设的顺利开展，项目领导在狠抓工程进度与质量的同时，高度重视施工区的水土保持与生态环境保护，并要求各管理部门要按照国家水土保持工作“预防为主，全面规划，综合防治，因地制宜，加强管理，注重效益”的方针，切实加强并落实施工区的水土保持建设与管理工作，制定科学合理的实施方案，实现施工区整体环境面貌的改善与绿化美化。此外，在不断加大对水土保持设施建设投入的同时，也制定了强有力的管理措施，通过强化施工区水土保持监督与管理工作：如加强现场监理对施工场地的现场检查，发现问题及时通过召开监理例会、形成监理会议纪要等形式对施工单位提出相关整改要求，并通过完善项目验收手续中有关水土保持要求和规定等环节予以落实。从而强化了施工单位的守法意识，有效的控制了施工区的水土流失，改善了生态环境。

### 4.1.2 设计单位

中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司作为主体水保及后期绿化水保设计单位，在健全组织机构的基础上建立了工程质量责任制，质量情况报告制、质量例会制和质量奖罚制。加强了工程建设过程中的信息交流和现场服务，不定期巡视工程各施工面，发现与设计意图不符之处，及时通知监理工程师责令承包商改正。加快了设计问题处理速度，加强了现场控制力度，取得了良好效果。

### 4.1.3 监理单位

为具体落实本工程水土保持方案报告书确定的各项水土保持措施，水土保持工程的“过程控制”及“全程控制”，中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司对本项目主体和绿化覆盖水土保持措施实施监理，通过对水土保持工程建设质量、进度、投资、安全及现场文明施工的全过程控制，使项目各项水土保持措施保质保量按时完成。监理单位实行总监理工程师负责制，由总监理工程师行使监理合同中规定的监理职责，监理机构由总监理工程师、专业监理工程师和监理员构成。施工单位均实行了项目监理负责制度，对工程从开工到竣工的全过程进行了有效控制和管理，在现场设立质量控制点进行监控和测量。

1)监理的程序

A）编制工程监理规划。

B）依据本工程建设进度，按单项措施编制工程监理实施细则。

C）按照监理实施细则实施监理，按规定向项目法人或项目责任主体提交监理月报和专题报告。

D）建设监理业务完成后，向项目法人或项目责任主体提交工程监理工作报告，移交档案资料。

2)监理实施

A）开工前，总监理工程师组织监理人员熟悉有关规章，

以及相关合同文件、设计文件和技术标准。

B）对水土保持工程不合格的部位或工序，监理工程师不予签认，并提出处理意见，承建单位整改后，经监理工程师检验合格，方可进行下一道工序的施工。

C）监理工程师对工程上任何形式、质量、数量和内容上的变动，根据合同有关规定进行审核，并报业主审批后发布工程变更令，在与业主和承包人协调商量后，确定变更工程的单价和费率。明确变更的程序、权限，及时与业主审批正当的工程变更，保障合同的顺利执行和进度、投资的有效控制。

D）监理人员发现施工中存在重大隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，总监理工程师下达工程暂停指令，要求承建单位停工整改。整改完成并符合质量标准要求，总监理工程师方签署复工通知。对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师责令承建单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，监理工程师对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

E）进度控制的任务是采取措施确保工程项目建设时间目标的实现，监理对工程进度的控制贯穿施工的全过程。在施工开始后，监理的任务主要是协调施工力量、检查调整进度计划，以保证按期交工的进度总目标，实现分阶段分项目工程的进度控制，以保证总目标的实现，尤其是对关键工序的工程进度，必须严格控制，采取各种措施保证完成。监理工程师按下列程序进行进度控制：总监理工程师审批承建单位编制的年、季（月）施工进 度计划。监理工程师对进度计划实施情况进行指导、检查。当实际进度滞后于计划进度时，监理工程师分析原因， 提出相应的措施，责成有关方面改进或调整计划,督促承建单位按调整计划进行施工。

F）监理工程师对工程的质量等级提出意见，监理报告是水土保持工程验收的主要材料之一。监理工程师参加水土保持工程竣工验收。

综上所述，本工程的质量管理体系是健全和完善的。

### 4.1.4 质量监督单位

质量主体监督单位为湖南省电力建设工程质量监督站，水保质量监督单位为江永县水利局。建设工程的责任主体单位是建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位这五个单位，质量监督单位到场主要是监督这五个单位的资质以及各责任主体单位的主要技术人员是否有相应的资质和资格，以及他们是否按国家及地方的法律、 法规办事，有权对现场的质量进行监督，但现场的工程质量主要由施工单位和监理单位负责。

工程质量检验是对质量特性指标进行度量，并与设计要求和技术标准进行比较，作为对施工质量评定的依据。为保证工程质量，监理单位和质量监督机构分别按事前控制、事中控制和事后控制三个阶段实施质量控制，监理工程师、质量监督机构在工程建设监理、监督过程中，采用的质量检验方法如下：

1）工程措施质量检验

A）施工前，监理工程师按规定进行抽样检测，对钢筋、 水泥等主要原材料按批次查看产品合格证、化验单，并现场对水泥进行抽样检验和试验，对砂石骨料、砂浆、砼等原材料随机抽取做强度试验以保证满足施工质量要求；施工过程中，监理工程师按规定对浆砌块石、现浇砼、干砌石、砼预制块等工程措施进行抽样检查，严格控制工程质量，监督部门派监督人员不定期巡视现场施工质量，并抽查工程施工质量，对工程质量进行检查检验。

B）施工单位加强“三检”制度，建立班组初检、质检员复验、项目部终验的模式，减少事故诱因，保证施工质量。

C）建设单位组织分部工程竣工验收。分部工程完工后，由施工单位提供竣工验收资料（如设计资料、设计变更、竣工图、监理通知等），由监理审查后交建设单位组织竣工验收，验收时组织监理工程师、设计代表、施工单位、地方有 关部门进行验收，主要审查竣工验收资料、评定外观质量， 并在此基础上评定工程质量，提出竣工验收意见。

2)植物措施质量检验

A）对草皮、树木等原材料进行检验，主要检查草皮和树木的质量和数量，审查外购草皮和树木的检疫证明等。

B）监理工程师对各个步骤进行抽查，对植被的成活率、覆盖度等进行检查检验。

C）建设单位验收采取最后清算的办法，以成活率和保存率确定植物工程的优劣。

### 4.1.5 施工单位

湖南省衡南县水电建筑工程有限公司作为主体工程与水土保持工程施工单位，建立了以项目经理为首的环境组织保证体系，完善和保证了项目环境监察体系的正常运转，建立了以施工队队长为首的现场施工环境管理小组，以指导工程建设过程中的环境保护和水土保持工作、保证环境保护措施和水土保持措施的落实。

在工程建设上建立健全了各项规章制度，并将水土保持工作纳入主体工程的管理中，制定了招投标管理、施工管理、环境管理、财务管理等办法，逐步建立了一整套适合本工程的制度体系，依据制度建设、管理工程，公司对工程建设的水土保持工作较重视，牵头组织设计、监理、施工等参建各方质量负责人，建立质量管理网络、环境管理组织保证体系 和环境管理程序。

组织施工队人员学习并执行上级有关环境、水土保持的规程、规定和措施，经常检查施工现场的环境情况，及时总结与布置环保、水土保持工作，并作好有关活动记录；施工 人员认真学习并自觉执行环境、水土保持有关规程、规定和措施，施工中要做到尽量将环境影响降到最低程度。

## 4.2 各防治分区水土保持工程质量评价

### 4.2.1 工程项目划分及结果

根据SL336-2006 ≤水土保持工程质量评定规程规定≥，水土保持工程的单元工程划分和工程关键部位、重要隐蔽工程的确定，由建设单位或委托监理单位组织设计及施工单位于工程开工前共同研究确定，并将划分结果送工程质量监督机构备案。本工程项目划分根据《开发建设项目水土保持工程质量评定规程》及监理单位、设计单位和建设单位共同商讨确定，将水保工程，纳入主体工程质量评定，故分为4个分部工程，218个单元工程。水土保持工程质量评定项目划分见表4-1。

表4-1           完成工程质量评定项目划分结果表

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程质量等级 | 分部工程 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江永国电江永龙田风电场水土保持 工程 | 编号 | 名 称 | 单元 | 合格 | 优良 | 优良率% | 合格 | 优良 |
|  | 1-1 | 植物护坡工程 | 170 | 170 | 53 | 31.2 | √ |  |
|  | 1-2 | 场地整治工程 | 34 | 34 | 5 | 14.7 | √ |  |
|  | 1-3 | 覆盖工程 | 5 | 5 | 1 | 20.0 | √ |  |
|  | 1-4 | 点片状植被工程 | 9 | 9 | 2 | 22.2 | √ |  |
|  |  | 合 计 | 218 | 218 | 61 | 27.9 | √ |  |

### 4.2.2 各防治区工程质量评价

项目建设区分部工程质量评定情况见报告后附件。

## 4.3 弃渣场评价

实施阶段，工程开挖土石方总量为79.25万m³，回填土方总量为69.03万m³，弃方量为9.02万m³，实施过程中石渣少量可消纳至路面，以提高路基承载力，满足大件运输要求，本工程最终弃渣场堆渣量小，堆渣高度小于5米，稳定性非常好，不存在不安全的因素。

## 4.4 总体质量评价

本项目共划分为七个防治分区，通过对项目建设防治区的质量评价结果进行分析，本工程所有218个单元工程、4个分部工程质量均达到合格及以上标准，项目总体质量合格。

# 5 工程初期运行及水土保持效果

## 5.1 运行情况

本工程建设过程中，建设单位严格推行了招投标制、建设监理制和合同管理制，建立了“政府监督、社会监理、企业自检”三级质量保证体系，提高了水土保持工程质量、安全、进度管理水平。同时，湖南省水利厅以及项目涉及的各级水土保持监督管理部门参与了本工程建设的监督检查，确保了水土保持工程的质量。工程质量监督检验评定结果表明，工程投入试运行后，各项已实施的水土保持工程安全稳定，总体运行情况良好。已实施水土保持工程措施的区域水土保持措施基本保存完好，少部分实施植物措施的区域因发育生长期有地表裸露情况，将进一步采取及时养护补种等措施进行水土流失防治。

自工程投入运行以来，排水措施满足工程排水要求；从目前看，项目区绿化、建筑物及边坡未发现失稳现象，种植的草皮、乔灌木生长成活情况总体良好。对局部出现植株死亡情况，已及时督促施工单位进行补植，经自查，目前工程区草本植物基本成活，植物成活率在95%以上，从而较好美化了工程区环境，达到设计要求，可以交付使用。

## 5.2 水土保持效果

### 5.2.1 水土流失治理

（1）扰动土地整治率

经调查核实，江永龙田风电场工程建设实际扰动土地面积56.43hm²，各防治分区内建筑物占地、道路、场地硬化面积为15.59hm²，植物措施面积39.38hm²，工程措施面积0.53hm²，总计扰动土地整治面积55.51hm²，工程建设区总扰动土地整治率为98.4%。。各防治分区情况详见表5-1。

表5-1各防治分区扰动土地治理情况表

| 防治分区 | 扰动土地面积 | 扰动土地治理面积 | 扰动土地 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 整治率 |
|  |  | 植物措施 | 工程措施 | 建筑物及场地硬化 | 小计 | % |
| 风电机组区 | 4.84 | 3.97 |  | 0.84 | 4.81 | 99.4 |
| 集电线路区 | 4.10 | 4.02 |  | 0.00 | 4.02 | 98.0 |
| 110KV升压站区 | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 0.45 | 0.59 | 99.0 |
| 道路区 | 43.52 | 28.10 | 0.43 | 14.29 | 42.83 | 98.4 |
| 弃渣场区 | 2.09 | 1.96 | 0.10 |  | 2.06 | 98.5 |
| 临时施工用地区 | 0.72 | 0.65 |  |  | 0.65 | 90.0 |
| 取水设施区 | 0.56 | 0.54 |  | 0.01 | 0.55 | 98.2 |
| 合计 | 56.43 | 39.38 | 0.53 | 15.59 | 55.51 | 98.4 |

经核定，除去建筑物、道路占地，各防治分区内实际造成水土流失面积40.84hm²，各项水土保持工程措施和植物措施治理面积为39.91hm²，由此计算出项目区建设区水土流失总治理度为97.7%。各防治分区治理情况详见表5-2。

表5-2各防治分区水土流失治理情况表

| 防治分区 | 扰动土地面积 | 水土流失面积 | 硬化及建筑物占地面积 | 水土流失治理达标面积 | 水土流失总治理度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程措施 | 植物措施 | 小计 | % |
| 风电机组区 | 4.84 | 4.00 | 0.84 | 0.00 | 3.97 | 3.97 | 99.2 |
| 集电线路区 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 4.02 | 98.0 |
| 110KV升压站区 | 0.60 | 0.15 | 0.45 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 95.9 |
| 道路区 | 43.52 | 29.23 | 14.29 | 0.43 | 28.10 | 28.54 | 97.6 |
| 弃渣场区 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.10 | 1.96 | 2.06 | 98.5 |
| 取水设施区 | 0.56 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 98.2 |
| 合计 | 56.43 | 40.84 | 15.59 | 0.53 | 39.38 | 39.91 | 97.7 |

（3）拦渣率与弃渣利用情况

通过查阅施工资料及现场调查，本项目实共产生弃渣9.02万m³，集中堆置于5处弃渣场内，弃渣场采取了永久拦挡、排水、场地平整及绿化等防护措施。根据监测成果，项目在监测期间累计拦挡弃渣8.72万m³，实际拦渣率达97%，满足一级防治标准的要求。

（4）土壤流失控制比

项目区土壤允许侵蚀模数为 500t/km².a，各项水土保持工程措施实施并产生完整效益后，平均土壤侵蚀模数500t/km².a，工程建设区的土壤流失控制比为 1.0。

### 5.2.2 生态环境和土地生产力恢复

（1）林草植被恢复率

项目植被恢复面积为39.87hm²，可绿化面积（除路面、各类建筑物的地面硬化、各类工程措施覆盖地表面积）40.12hm²，林草恢复率达到99%，满足防治标准的要求。林草植被恢复率情况详见表5-3。

（2）林草覆盖率

本工程占用面积为56.43hm²，林草植被面积（种草覆盖度40%以上，乔灌郁闭度0.2以上）为31.32hm²，项目建设区综合林草覆盖率达到55.5%，满足防治标准的要求。林草覆盖率情况详见表5-3。

表5-3             项目区植被恢复情况表              单位：hm²

| 防治分区 | 扰动土地面积 | 可绿化面积 | 已恢复面积 | 林草植被恢复率% | 林草植被面积（种草覆盖度40%以上，乔灌郁闭度0.2以上） | 林草覆盖率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 植物措施 | 自然恢复 | 小计 |  |  |  |
| 风电机组区 | 4.84 | 3.99 | 3.97 |  | 3.97 | 99 | 3.18 | 65.6 |
| 集电线路区 | 4.10 | 4.10 | 4.02 | 0.05 | 4.07 | 99 | 2.85 | 69.5 |
| 110KV升压站区 | 0.60 | 0.14 | 0.14 |  | 0.14 | 98 | 0.14 | 23.3 |
| 道路区 | 43.52 | 28.63 | 28.10 | 0.38 | 28.48 | 99 | 22.79 | 52.4 |
| 弃渣场区 | 2.09 | 1.99 | 1.96 |  | 1.96 | 98 | 1.37 | 65.6 |
| 临时施工用地区 | 0.72 | 0.72 | 0.65 | 0.06 | 0.71 | 98 | 0.57 | 78.7 |
| 取水设施区 | 0.56 | 0.55 | 0.54 |  | 0.54 | 98 | 0.43 | 77.1 |
| 合计 | 56.43 | 40.12 | 39.38 | 0.49 | 39.87 | 99 | 31.32 | 55.5 |

### 5.2.3结论

根据上面计算的水土保持各项指标，与批复的水土保持方案各项指标进行复核，复核情况见表5-4。

表5-4 水土保持方案各项指标完成情况复核表

| 防治指标 | 方案目标值 | 监测目标值 | 实际完成 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率 | 95% | 95% | 98.4% | 达标 |
| 水土流失总治理度 | 97% | 97% | 97.7% | 达标 |
| 拦渣率 | 95% | 95% | 97% | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 达标 |
| 林草植被恢复率 | 99% | 99% | 99% | 达标 |
| 林草覆盖率 | 27% | 27% | 55.5% | 达标 |

## 5.3 公众满意度调查

为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状况以及所产生的危害等，我公司结合现场查勘，就工程建设的挖填土方管理、植被建设、土地恢复及对经济和环境影响等方面，向当地群众进行了细致认真地了解。项目建设过程中，我公司严格工程管理，层层落实项目建设责任制，整个工程建设均有条不紊进行，没有大的水土流失事件发生。项目区位于江永县上江圩山区，对当地群众的走访及民意调查，没有收到有关工程建设水土流失引起的投诉。

根据有关规定和要求,对项目区周围群众进行进行随机民意调查（详见报告后附件调查表）。目的在于了解该工程的水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，民众有怎样的反响，从而做为本次验收工作的重要依椐。所调查的对象主要是附近村民、被调查者中有中老年人6人、中年人10人，还有青年人4人。其中男性16人，女性4人。

在调查工作过程中，被访问者对问卷上所提的问题的回答总的来说对当地交通影响和植被建设评价较高。被调查者多数以简补的语言肯定了该建设单位在水土保持工作方面的企业形象。比较一致的看法工程的建设对当地经济有带动和拉动用。调查结果显示：被调查者20人中：85%的人认为项目区的林草植被恢复搞的好，有90%的人认为项目区的水土保持设施对有效的防治了水土流失,有82%的人认为项目区的建设带动了当地社会经济的发展。有85%的人认为项目区建成后对所扰动的土地恢复较好。

# 6 水土保持管理

## 6.1 组织领导

国电江永风力发电有限公司为本项目的项目法人，湖南省衡南县水电建筑工程有限公司，全面负责工程建设的组织和管理工作。根据国家批准的工程建设规模、标准概算及有关政策，组织工程的建设实施。本项目在工程建设过程中全面实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制。实施中把水土保持工程纳入主体工程的建设和管理体系中，基建工程部作为基建期内主要职能部门负责水土保持工程的实施和完善，并就水土保持工程的实施对项目法人负责。基建工程部负责本期基建工程的建设管理工作。施工准备阶段，通过招投标择优选定施工总承包单位，施工过程中，注意监督承建单位加强施工管理。

项目法人：国电江永风力发电有限公司

设计单位：中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司

施工单位：湖南省衡南县水电建筑工程有限公司

水土保持方案编制单位：北京林丰源生态环境规划设计院有限公司湖南分公司

水土保持监测单位：湖南省三九环境工程咨询有限公司

水土保持监理单位：湖南湘川建设工程有限公司

水土保持第三方验收单位：湖南域邦工程项目管理有限公司

## 6.2 规章制度

国电江永风力发电有限公司在工程建设过程中建立健全了各项规章制度，并将水土保持工作纳入主体工程的管理中。在项目管理上先后制定了《施工图纸阅审、设计交底及会审制度》、《施工组织总设计、施工组织专业设计及作业指导书编制与审批制度》、《单位（分部、分项）工程开工审批制度》、《设计变更、签证管理制度》、《施工现场管理制度》、《工程结算工程量审核制度》、《工程协调会制度》、《工程质量管理制度》、《工程质量监督工作标准》等制度和办法，逐步建立了一整套适合本工程的制度体系，保证了工程有序建设和管理。

## 6.3 建设过程

本项目水土保持工程措施的施工一部分由主体工程施工单位实施完成，大部分水土保持工程、植物绿化措施实施进行单独招标。施工单位具有相应的施工资质，具备一定技术、人才、经济实力的大中型企业，自身的质量保证体系较完善。水土保持工程施工合同执行情况良好。

## 6.4 水土保持监测

湖南省三九环境工程咨询有限公司按照水利部水土保持监测技术规程要求，对本项目的水土流失情况进行了水土流失监测，监测单位组织专业人员对项目区水土流失现状进行了全面的调查，主要调查方法是收集相关资料和实地踏勘，调查指标主要包括：区域内多年降雨情况、土壤、地形地貌、地面组成物质、植被状况等。对调查收集的数据整理分析，确定项目建设期各防治区域水土流失的背景值，为分析项目建设期的水土流失动态提供依据。监测结果显示：通过各项水土保持措施的实施，有效地控制了防治责任范围内的水土流失，水土流失面积和水土流失量比施工期都大为减少。

湖南省三九环境工程咨询有限公司监测技术人员多次对工程现场进行现场监测，主要针对水土流失严重地段、存在水土流失隐患及已实施的水土保持措施效益等展开调查，对工程措施实施效果、土地平整、植被恢复及排水系统完善情况进行了监测和分析，并结合收集的工程资料编写完成了《国电江永龙田风电场水土保持监测总结报告》。

## 6.5 水土保持监理

湖南湘川建设工程有限公司承担了本项目的主体和后期水土保持监理工作。监理单位与建设单位签订监理合同后，组建项目监理部，任命总监理工程师，进驻工程现场，按《监理规划和实施细则》要求开展监理工作。对施工开始前和施工过程中的材料配备、工作情况和质量问题进行现场管理。根据各项管理工作的需要，制定较为具体的管理规定或实施细则，经总监审定后报公司总工程师批准后，发送施工单位依照执行。监理单位为工程的顺利实施专门制定了《监理规划》及《监理实施细则》，制定了相应的监理程序，运用常规检测技术和方法，严格执行各项监理制度，对包括植物措施在内的整个水土保持工程实施了整体质量、工程进度和投资总额控制。

施工开始前，监理单位审核了施工单位的资质、质量计划，并进行详细记录；编制年（季）度工作计划，经公司总经理批准后实施；施工过程中，主要采用现场检查验收、旁站与巡视、平行检验等控制手段，所有控制过程都保存控制记录。及时组织进行分部工程验收与质量评定，做好工程验收工作。定期向公司报告工程质量情况，并进行统计、分析与评价。

各监理部下设的结构、建筑、安装、测量、试验、计量、质检专业监理工程师和现场监理工程师，分工负责、全过程、全方位的进行质量体系监控。同时通过基建工程部的协调沟通，与设计单位也加强了工程建设过程中的信息交流和现场服务，常驻施工工地，不定期巡视各施工面，发现与设计意图不符之处，及时通知监理工程师责令承包商改正。加快了设计问题处理速度，加强了现场控制力度，工程的施工及质量管理取得良好效果。

对施工单位报送的各项预（结）算的文件，按公司《财务预算管理办法》、《财务核算办法》的要求，工程款的支付，以合同为依据。各施工承包商于每月25日前编制出当月实际完成工程量、工程款及工程价款结算单一式五份，报送项目监理部。项目监理部对各施工承包商报送的工程价款结算单、工程进度、质量及应付款签署监理意见。项目监理对工程价款单签署意见后报公司基建工程部、计划部签署意见，再转财务部签署意见后由主管基建副总经理及主管财务副总经理签字后付款。经过建设监理，保证了水土保持工程的施工质量，投资得到严格控制，按计划进度组织实施。

## 6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况

本项目水土保持方案经批准后，为确保方案如期实施和方案实施质量，应实行 工程监理制，聘请具有相应技术条件和能力的水土保持监理资质的监理单位进行水 土保持监理，并接受各级水行政主管部门的监督和检查。建设单位应建立水土保持 监理档案，监理单位要对水土保持方案的落实情况进行验收，对施工过程中的临时 措施以及隐蔽工程要保留影像资料，确保水土保持各项措施的数量和质量。监理单 位定期向建设单位提交水土保持工程监理报告，水土保持竣工验收时需提交水土保 持专项监理报告、临时措施以及隐蔽工程的影像资料。

## 6.7 水土保持补偿费缴纳情况

本项目批复的水土保持补偿费为107.19万元，为一次性补偿费用在工程施工时就已经缴纳。

## 6.8 水土保持设施管理维护

本工程各项水土保持设施建设完成后，建设单位对水土流失防治责任范围内的各项水土保持设施积极落实管护制度，明确责任单位和责任人，做好工程措施的维修检查工作和植物措施的抚育管理工作，加强后期管护，保障各项措施的效益的切实发挥。

# 7 结论及下阶段工作安排

## 7.1 自验结论

（1）水土保持法定程序履行情况 ：建设单位编报了水土保持方案，委托水土保持监测单位开展监测工作，并且结合主体工程完成了水土保持的后续设计，基本符合水土保持法律、法规要求，水土保持方案审批手续完备。建设单位履行了水土保持法定程序，符合验收要求。

（2）水土保持措施体系及各项防治措施落实情况：本工程基本按照水土保持方案措施布局及后续设计，落实了水土保持措施，建成的水土保持措施实施到位、布局合理，发挥了水土流失防治的功能。

（3）防治任务完成及防治指标达标情况 建设单位完成了水土保持防治任务，实际完成的防治指标为扰动土地整治98.4 %；水土流失总治理度97.7%；拦渣率97%以上；土壤流失控制比1.0；林草植被恢复率99%；林草植被覆盖率55.55%，各项指标均达到方案批复的目标值。

（4）水土保持运行管护责任水土保持运行管护责任基本明确，规章制度基本落实到位，水土保持设施运行正常，能够保证其持续发挥作用。 综上所述，本工程水土保持设施达到经批准的水土保持方案的要求。

经自查初检，本工程水土保持项目均按照已批复的水保方案的各项要求实施完毕。所有水土保持项目完工质量评定达到合格，各项水土流失防治指标值均达到建设类一级标准，可以有效控制工程建设造成的水土流失，减少对水土资源的损坏，恢复植被，美化绿化环境，改善区域生态环境。整体上本工程水土保持设施具备竣工验收条件。

## 7.2 遗留问题安排

加强工程竣工后植物措施的养护，对林草措施及时进行补植、更新，巩固成活率和保存率，以保证其正常发挥水土保持功能。

# 8 附件及附图

## 8.1 附件

（1）项目建设及水土保持大事记；

（2）江永龙田风电场水土保持项目立项备案文件；

（3）《湖南省水利厅对江永龙田风电场水土保持方案的批复》；

（4）永州市、江永县水利局的监督检查通知及省水利厅水保方案批复；

（5）水土保持补偿费用缴纳凭证；

（6）水土保持工程分部、单位质量评定表；

（7）水土保持群众参与度调查表

（8）重要水土保持单位工程验收照片。

## 8.2 附图

（1）地理位置示意图

（2）江永龙田风电场工程总平面图

（3）水土流失防治责任范围图

（4）水土保持设施布设竣工验收图